2. rozsah ohrožení

# Přirozená povodeň ovlivněna mimořádnými příčinami

Přirozenou povodní je povodeň způsobená přírodními jevy tj. situace, při kterých hrozí zaplavení území, nebo situace označené předpovědní povodňovou službou podle § 73 odst.1 zákona č. 254/2001 Sb., o vodách a o změně některých zákonů (vodní zákon) ve znění pozdějších předpisů, vč. zákona  č. 20/2004 Sb. nebo povodňovými orgány, zejména při:

-  déletrvajících vydatných dešťových srážkách, popř. prognóze nebezpečí intenzivních dešťových srážek, očekávaném náhlém tání, nebezpečném chodu ledů nebo při vzniku nebezpečných ledových zácp a nápěchů (viz dále);

-  dosažení  směrodatného limitu vodního stavu, nebo průtoku ve vodním toku a jeho stoupající tendenci.

Přirozené povodně vyskytující se v zájmovém území lze rozdělit do několika hlavních typů:

- zimní a jarní povodně způsobené táním sněhové pokrývky, popřípadě v kombinaci s dešťovými srážkami; letní povodně způsobené dlouhotrvajícími regionálními dešti; vyskytují se zpravidla na všech tocích v zasaženém území, obvykle s výraznými důsledky na středních a větších tocích;

- letní povodně způsobené krátkodobými srážkami velké intenzity (i přes 100 mm za několik málo hodin) zasahujícími poměrně malá území; mohou se vyskytovat kdekoliv na malých tocích a nelze se proti nim prakticky bránit (extrémně rychlý průběh povodně).

V zimním období v době nebezpečí vzniku ledových bariér toku tvoření a odchod ledu.

Protiledová aktivita se vyhlašuje při výskytu mimořádných ledových jevů jako je např.:

-  mimořádně silné zámrzy,

-  chod ledu nebo vznik ledových bariér,

-  silný chod ledové tříště,

-  tvorba dnového ledu.

Za mimořádné se pokládají takové ledové jevy, které:

- omezují průtočnost koryta u objektů na vodním toku popř. způsobují vzdutí vody, že dochází

k povodňovým stavům.

Základní zabezpečovací práce spočívají:

-  zabezpečení hlásné a předpovědní povodňové služby,

-  řízení a zajištění mimořádných manipulací na vodních dílech,

-  sledování ledových jevů, zjišťování rozsahu a charakteru nebezpečných úseků,

-  odstraňování překážek ve vodním toku, uvolňování koryta.

## Zvláštní povodeň způsobená umělými vlivy

Povodeň způsobena umělými vlivy, a to především protržením hráze vodního díla, je teoreticky možná.

Obecně se jako příčina k protržení hráze zvažuje několik způsobů:

- technická příčina havárie díla, následek přirozené povodně

- zemětřesení (velmi malá pravděpodobnost)

+  letecká katastrofa - pád letadla do hráze, (velmi malá pravděpodobnost)

Foto povodně  - červen 2013

# Text boxes

2.1. Kritická místa (místa zvláštní pozornosti při větších průtocích)

Obecně lze říci, že kritickými místy jsou všechny mosty, můstky, lávky (příčné překážky) a zatrubnění  toku s nedostatečnou průtočnou kapacitou. Při zanesení dochází k zpětnému vzdutí a vybřežení vody z koryta toku.

Silami SDH při povodňových stavech tyto místa monitorovat a odstraňovat naplavené předměty!

Při zanesení průtočného profilu (dřevo, větve, tráva, komunální odpad, led, atd.) dojde k zpětnému  vzdutí a vybřežení vody s následným povodňovým ohrožením.

Soumarský Most - půjčovna lodí (foto z 2.6.2013).

Křižovatka u sil. mostu  před č.p. 166.

Zaústění Volarského potoka do zatrubnění (foto z 2.6.2013).

Stav zaplavení před č.p. 173

Zaplavený prostor před č.p.159.

2.2. Záplavové území - čáry rozlivu Q5  Q20  Q100  (5,20 a 100-letá voda)   Zdroj – Výzkumný ústav vodohospodářský T.G.M.

Strana 11 (celkem 44)

Strana 12 (celkem 44)