7. První stupeň povodňové aktivity– BDĚLOST

(tento stav nastává – nevyhlašuje se)

Poznámka - první stupeň povodňové aktivity lze také přirovnat k ostražitosti, tedy ke stavu, kdy Povodňová komise města Volary musí věnovat velkou pozornost  vývoji  počasí a vodním stavům na vodních tocích v k.ú., které mohou ovlivnit povodňové nebezpečí. Dochází k stavu, kdy může dojít k ohrožení velkou vodou, ovšem  také nemusí, velmi záleží na vývoji vzniklé situace, například  delší dobu prší (nebo rychlé odtávání sněhu) půda je již dešťovými srážkami nasycena a voda se dále nevsakuje (nebo půda je promrzlá), voda teče po komunikacích, atd.

I. stupeň povodňové aktivity (SPA) - nastává při dosažení limitních hodnot - zvýšení hladiny vody k zelené značce v pomocném hlásném profilu, nebo dochází při dlouhotrvajících dešťových srážkách k nasycování zeminy. Na vodočetné lati Soumarský most byla dosažena limitní výška vodní hladiny - 102 cm (zelená značka).

Hlavní úkoly a opatření I. stupně povodňové aktivity:

| P.č | Úkol – opatření | Plní - odpovídá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Svolat část povodňové komise – posoudit vzniklou situaci, a vydat úkoly. Prostudovat Povodňový plán města Volary. | předseda PK + povodňová komise |
| 2 | Zahájit činnost hlásné a hlídkové služby - průběžné sledování vodních stavů na vodních tocích. Zahájit manipulaci na Pivovarském rybníku. Průběžně monitorovat kritická místa. | hlásná a hlídková služba + SDH |
| 3 | Sledovat informace hromadných sdělovacích prostředků o předpovědi počasí. Získávat informace od PK obce Lenora nadřízené PK ORP Prachatice a dispečinku Povodí Vltavy, s.p. Č. Budějovice. Průběžně sledovat prognózu vývoje a stavu počasí pomocí Českého hydrometeorologického ústavu - www.chmu.cz a www.voda.gov.cz | povodňová komise |
| 4 | Provést povodňovou prohlídku - závady, důraz na předměty v těsné blízkosti břehových hran (složené dříví, větve, popelnice, auta, lodě, atd.). | určené osoby PK + SDH |
| 5 | Připravit nezbytný počet pracovníků s technikou do hotovosti. Navázat spojení s právnickými osobami které poskytují vyčleněnou techniku a materiál. | určené osoby v PK |
| 6 | Vyčlenit dostatečné množství ochranných pomůcek pro práci ve vodě a v dešti, kontrola základních zdravotnických pomůcek. | PK+ SDH |
| 7 | Zprovoznit svítilny a prostředky pro práci za tmy. | určené osoby |
| 8 | Prověřit provozuschopnost výstroje, nářadí a materiálu nutného pro práci (provazy, bidla, háky, atd.). | PK+ SDH |
| 9 | Doplnit PHM do vozidel a techniky, která by byla nasazena při povodni. | určené osoby |
| 10 | Průběžně provádět zápisy do povodňové knihy. | zapisovatelka |