## 9.  TŘETÍ STUPEŇ POVODŇOVÉ AKTIVITY - OHROŽENÍ

(tento stav se vyhlašuje –  provádí se opět varování fyzických a právnických osob)

K vyhlášení III. SPA použije Povodňová komise města Volary stejné nástroje jako v předchozím II. SPA.

Poznámka - dochází ke stavu, kdy voda již vybřežuje ze svých přirozených koryt, je již překročena retence rybníku. Voda se rozlévá a  zaplavuje okolí, je ohroženo zdraví a životy lidí. Je přímo ohrožen majetek občanů a města. Zemina je již zcela nasycena vodou a další se nevsakuje.

III. SPA  se vyhlašuje – při dosažení limitních hodnot - zvýšení hladiny vody k červené značce v pomocném hlásném profilu. Dochází k extravilánového splachu nad městem vzniká přívalová povodeň ("blesková povodeň"). Na vodočetné lati Soumarský most byla dosažena limitní výška vodní hladiny - 196 cm (červená značka)

Poznámka: předseda PK vyhlašuje 3.SPA a odvolává 2. a 3. SPA.

Hlavní úkoly a opatření  III. stupně povodňové aktivity:

| P. č. | Úkol - opatření | Plní - odpovídá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Monitorovat stav hladin vody v tocích a rybníku. Zhodnotit situaci a vývoj počasí, rychlost stoupání hladin (získat informace od - PK ORP Prachatice, PK obce Lenora, ČHMÚ a dispečinku Povodí Vltavy, s.p.). Na základě těchto informací vyhlásit III. SPA (využít přílohu 12.2.). | předseda PK + povodňová komise |
| 2 | Nabít akumulátory mobilních telefonů na plnou kapacitu. | PK |
| 3 | Odvoz (odtah) vozidel zaparkovaných uvnitř záplavového území (ohrožených míst). | řidiči, PK |
| 4 | V případě nebezpečí zaplavení rozvaděčů elektrické energie (plynu) vypnout hlavní přívody. | určený člen PK |
| 5 | Nebezpečně zatopené prostory, silnice nebo cesty označit viditelným varováním.Vyznačit objížďky. Instalovat zákazy vjezdu (spolupráce PČR). | PK, PČR |
| 6 | Odstraňovat naplavené předměty v kritických místech. Instalace povodňových zábran. | SDH |
| 7 | Předcházet možnému zamoření vody a půdy škodlivinami (ropné produkty, barvy, hnojiva, atd. – informovat občany). | povodňová komise SDH |
| 8 | Podle požadavků občanů poskytnout personální, technickou a materiální pomoc (věcná a osobní pomoc). |  |
| 9 | Podle stavu a situace plnit záchranné práce a evakuaci ohrožených občanů a domácího zvířectva. Místo evakuace obyvatelstva je Hotelu Bobík. Zajistit logistické zabezpečení - strava, ošacení. | určený člen PK, SDH |
| 10 | Zajištění majetku v zaplavených oblastech (ostraha). | PK, PČR |
| 11 | Průběžně informovat nadřízenou PK ORP Prachatice, v případě potřeby požádat o pomoc. | předseda PK |
| 12 | Zápis do povodňové knihy provádět průběžně. | zapisovatelk |
| 13 | Provádění evidenčních a dokumentačních prací (foto, video). Poskytnout informace obyvatelstvu a médiím. | PK |
| 14 | Rozdělit služby členům PK – nepřetržitá činnost. | předseda PK |