10. HLAVNÍ Činnost po POVODNi

- po poklesu (opadnutí) velké vody  odvolá  povodňová komise III.  a II.  SPA

(stejným způsobem jako v předchozích případech  dochází k vyrozumívání právnických

a  fyzických osob – využít možný vzor 12.3. v příloze)

- při vstupu do nemovitostí (po opadnutí vody) dbát zvýšené pozornosti s ohledem na zdraví

a bezpečnost

odčerpávat vodu ze zatopených studní a sklepů silami hasičů (případně požádat o pomoc

sousední SDH nebo právnické osoby - Technické služby, Energetické služby města Volary)

- v případě, že byl vypnut hlavní vypínač elektrické energie a voda „namočila“ elektroinstalaci  nebo lze důvodně předpokládat, že voda nebo vlhkost pronikla k elektroinstalaci (např. zásuvky byly pod vodou), tento vypínač  nezapínat do doby, než bude provedena kontrola kvalifikovaným pracovníkem, stejné opatření se týká plynových rozvodů a spotřebičů v nemovitostech,

- provedení dokumentačních prací způsobených škod, vzhled po povodni (fotodokumentace, popřípadě videozáznam, označení výšky povodňové vody)

- informovat nadřízenou PK,  případně  požádat o pomoc při odstraňování následků po povodni

- zahájit odstraňování škod, odvoz odpadu a provedení dezinfekce všech zaplavených obytných prostor

-    provedení soupisu a odhad finančních škod způsobených povodní

| P.č. | Úkol - opatření | Plní - odpovídá |
| --- | --- | --- |
| 1 | Zjistit způsobené škody na majetku města v celém katastrálním území Průběžně provádět evidenční a dokumentační činnost (viz bod 11 tohoto plánu). | PK |
| 2 | Stanovit pořadí prací na odstraňování škod, úklidu komunikací. | PK, určené osoby, Technické služby |
| 3 | V nemovitostech a objektech po opadnutí vody zahájit hrubé úklidové práce, odvoz odpadu. | vlastníci + SDH, Technické služby |
| 4 | Všechen zaplavený materiál postupně vyvézt na volné, vyčištěné a oschlé prostranství. | určené osoby |
| 5 | Co nejdříve omýt zaplavený dřevěný nábytek čistou vodou a nechat schnout. | určené osoby |
| 6 | Krytinu podlah ze zaplavených objektů odstranit na základ a vše nechat schnout. | vlastníci + Hasiči |
| 7 | Otevřít a vyčistit pod odborným dohledem elektrikáře, zaplavené elektrické zásuvky, krabice, rozvodné skříně. Obdobné opatření provést u plynových spotřebičů. | určené osoby |
| 8 | Zabezpečit vysoušecí techniku pro vytopené nemovitosti (pomoc od PK ORP). | určený člen PK |
| 9 | Pomocí proudové vody odstranit vrstvy usazeného bahna. | vlastníci + Hasiči |
| 10 | Opravit poškozené oplocení proti vniknutí nepovolaných osob. | vlastníci |
| 11 | Zajistit ostrahu vyplavených nemovitostí před zcizováním majetku občanů. | vlastníci, PK+ PČR |
| 12 | Zpracovat jednoduchý harmonogram postupu prací na ošetření použitého materiálu a techniky. | velitel hasičů |
| 13 | Informace nadřízené PK ORP o odstraňování následků povodně (případně vyžádat požádat o pomoc). | předseda PK |
| 14 | Zápis do povodňové knihy provádět průběžně. | zapisovatelka |
| 15 | Připravit se na zpracování Zprávy o povodni (§76 vodního zákona). Zpracovanou zprávu předložit MěÚ Prachatice do třech měsíců (osnova zprávy je uvedena v příloze). | určený člen PK a předseda PK |

# Text boxes

rukavice a holínky umýt savem nebo saponátem

Je potřeba si uvědomit, že nedodržováním hygienických zásad může v případě vzniku záplavového nebezpečí dojít k vážnému ohrožení  zdraví, popřípadě i života, nebo negativnímu dopadu na životní prostředí a majetek!

Hlavní úkoly a opatření po povodni: